## Slide 1
IoT · INTERNET STVARI
Distribuirani
Senzorski Cvor
Distribuirani IoT sistem sa tri senzorska cvora (pravi senzori + simulacija), MQTT komunikacija i prikaz podataka u realnom vremenu.
Tim: Stefan Grujicic 40/2022 · Mateja Planic 81/2022 · Mihailo Obradovic 79/2022 · Aleksandar Golubovic 43/2022

## Slide 2
UVOD
Cilj projekta
Izgraditi distribuirani IoT sistem koji prikuplja podatke sa vise nezavisnih senzorskih cvorova, prenosi ih lakim mreznim protokolom i prikazuje u realnom vremenu, uz obradu i trajno cuvanje.
Tri senzorska cvora
Temperatura, vlaga i svetlost - svaki cvor radi nezavisno.
MQTT komunikacija
Laki publish/subscribe protokol preko Mosquitto brokera.
Realno vreme
Node-RED dashboard sa gauge-ovima i grafovima uzivo.
Obrada i baza
Statistika, upozorenja i cuvanje u SQLite bazu.
U BROJKAMA
3
senzorska cvora
3
merene velicine
1
MQTT broker
~3 s
interval slanja
Distribuirani Senzorski Cvor · IoT projekat
2

## Slide 3
ARHITEKTURA
Kako sistem radi
Cvor 1
Temperatura
18–28 °C
Cvor 2
Vlaga
40–80 %
Cvor 3
Svetlost
100–1000 lux
Mosquitto
MQTT Broker
Node-RED Dashboard
Prikaz u realnom vremenu
server.py
Obrada + SQLite baza
Publish
Subscribe
Distribuirani Senzorski Cvor · IoT projekat
3

## Slide 4
TEHNOLOGIJE
Korisceni alati
Python
Obrada podataka i MQTT klijent (paho-mqtt).
MQTT / Mosquitto
Publish/subscribe broker za razmenu poruka.
Node-RED
Vizuelno programiranje toka i dashboard.
Node.js
Pokretacka platforma za Node-RED.
SQLite
Lokalna baza za trajno cuvanje merenja.
Dashboard plugin
Gauge-ovi i grafovi u realnom vremenu.
Distribuirani Senzorski Cvor · IoT projekat
4

## Slide 5
SENZORSKI CVOROVI
Tri nezavisna izvora podataka
Cvor 1 - Temperatura
MQTT tema
iot/cvor1/temperatura
Opseg merenja
18.0 – 28.0 °C
Granice alarma: 15–30 °C
Cvor 2 - Vlaga
MQTT tema
iot/cvor2/vlaga
Opseg merenja
40.0 – 80.0 %
Granice alarma: 30–70 %
Cvor 3 - Svetlost
MQTT tema
iot/cvor3/svetlost
Opseg merenja
100 – 1000 lux
Granice alarma: 100–900 lux
Svaki cvor je samostalni Python program koji na svake ~3 sekunde generise vrednost i objavljuje je na svoju MQTT temu.
Distribuirani Senzorski Cvor · IoT projekat
5

## Slide 6
KOMUNIKACIJA
MQTT - publish / subscribe
MQTT je laki protokol za razmenu poruka idealan za IoT. Cvorovi su izdavaci (publisher) koji salju poruke na teme; broker ih prosledjuje svim pretplacenim klijentima (subscriber).
Tema (topic). Hijerarhijska adresa poruke, npr. iot/cvor1/temperatura.
Publisher. Senzorski cvor salje vrednost na svoju temu.
Broker. Mosquitto prima i prosledjuje poruke.
Subscriber. server.py i Node-RED se pretplacuju i primaju podatke.
cvor1.py
client = mqtt.Client(
"cvor1")
client.connect(
BROKER, 1883)
t = random.uniform(18,28)
client.publish(
"iot/cvor1/temperatura",
str(t))
Distribuirani Senzorski Cvor · IoT projekat
6

## Slide 7
OBRADA PODATAKA
server.py - analiza i cuvanje
Statistika u letu
Za svaku velicinu racuna minimum, maksimum i prosek na osnovu svih primljenih poruka.
Detekcija upozorenja
Ako je vrednost van dozvoljenog opsega, oznacava se status ALARM.
Cuvanje u SQLite
Svako merenje se upisuje u tabelu merenja (cvor, velicina, vrednost, status, vreme).
Tabela: merenja
id
INTEGER PK
cvor
TEXT
velicina
TEXT
vrednost
REAL
jedinica
TEXT
status
TEXT (OK / ALARM)
vreme
TEXT
Distribuirani Senzorski Cvor · IoT projekat
7

## Slide 8
VIZUELIZACIJA
Node-RED dashboard u realnom vremenu
Node-RED dashboard pretplacuje se na MQTT teme i prikazuje pristigle podatke uzivo - gauge-ovi za trenutne vrednosti i linijski grafovi za istoriju merenja.
23.4
°C
Temperatura
61
%
Vlaga
742
lux
Svetlost
Chart: Trend merenja
| t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8
Temperatura | 21.2 | 23.8 | 22.1 | 25.4 | 24 | 26.7 | 23.4 | 24.9
Vlaga | 55 | 62 | 58 | 67 | 61 | 70 | 64 | 61
Tok podataka u Node-RED-u (flows.json) povezuje MQTT ulaze sa dashboard cvorovima - bez pisanja koda.
Distribuirani Senzorski Cvor · IoT projekat
8

## Slide 9
HARDVERSKA REALIZACIJA
Komponente i povezivanje
Raspberry Pi 2
Gateway: prima podatke i salje ih na MQTT broker.
Arduino
Ocitava senzore i salje preko USB-a ka Pi-ju.
DHT11 senzor
Meri temperaturu i vlaznost (dve velicine).
Potenciometar
Umesto senzora svetlosti - simulira intenzitet.
Breadboard + zice
Povezivanje komponenti sa Arduinom.
Tok podataka
Senzori -> Arduino -> Pi -> broker -> dashboard.
Distribuirani Senzorski Cvor · IoT projekat
9

## Slide 10
ZAKLJUCAK
Funkcionalan distribuirani IoT sistem
Tri nezavisna senzorska cvora salju podatke preko MQTT-a.
Mosquitto broker centralizuje razmenu poruka.
server.py obradjuje podatke i trajno ih cuva u SQLite bazi.
Node-RED dashboard prikazuje sve u realnom vremenu.
Moguca prosirenja
Bezicni cvor (ESP32)
Slanje u cloud
Email/SMS alarmi
Vise cvorova
Hvala na paznji!
Stefan Grujicic · Mateja Planic · Mihailo Obradovic · Aleksandar Golubovic